## Slide 1: 旺欉 – 第一次(5/9)標記資料分析
羅紹賢 副工程師
創生處 技術加值 組
2022.06.06

## Slide 2
標記資料說明
分析結果
發現問題
大綱

## Slide 3: 標記資料說明
生產日期
  111/5/9，首錠起時14:51
生產內容
  模組編號CAR09-19，一錠兩段(6米+6.5米)

## Slide 4: 分析結果
問題1：依CAR09生產時模具溫度的設定，上圖所示之趨勢是否存有疑慮？
剛換完模具，溫度約425度
模具溫度降至穩定(330度)，約需20分鐘
若持續生產，將緩慢地升至350度
模具溫度趨勢圖

## Slide 5: 分析結果
問題2：首錠前又多生產的兩錠(錠1、錠2)，是何原因？(更換模具或其他…)
問題3：油缸壓力於擠錠過程中出現不穩定的起伏是否正常？
此為首錠之擠錠溫度起始處(首錠起時為14:51)
錠1
錠2
擠錠過程中油缸壓力出現異常?起伏
擠錠過程中油缸壓正常?起伏
擠錠溫度與油缸壓力趨勢圖

## Slide 6: 分析結果
需注意：現場人員於走動過程中，偶有行經感測器偵測方向之時，造成感測器偵測數據驟變
出料溫度生產過程中驟降
出料溫度(橘)趨勢圖

## Slide 7: 發現問題
同一鋁錠資料無法依段數切分開來
  目前切分手法步驟：
    將單一鋁錠的資料切分出來
      單一鋁錠資料分布在不同的時間段(如擠錠前會產出擠錠溫度資料，而開始擠錠後才產出出料溫度資料)
    依照一錠N段切分單一鋁錠資料
      舉例：若一錠兩段，4米+6米，則前40%資料代表第一段，後60%代表第二段的資料。
      問題：不論分成幾段，頭(幾)段的趨勢明顯與其他段不同。下頁以一錠兩段來做說明

## Slide 8: 問題說明
擠錠溫度首段與末段較無差異
油缸壓力手段與末段差異較大
首段擠錠溫度
末段擠錠溫度
情況：一錠兩段

## Slide 9: 初步解法
解決方法：將品質組合分類
  原先分類方法
    分成A、B、C三類，每一鋁錠依照切割的段數而有兩/三個品質結果
  更改為(再細分成兩個情況)
    情況1：同一鋁錠各段的品質結果大多皆相同
      分成A、B、C三大類
    情況2：同一鋁錠各段的品質結果大多皆不相同
      分成AA、AB、AC、BA、BB、BC、CA、CB、CC九類
頭段:A
尾段:B
該鋁錠有兩個品質結果，分別為A與B